ЗАО “КЭАЗ” Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

Корпуса металлические серий ЩРН (ЩРВ),

ЩУРН (ЩУРВ), ЩРУЭН, ЩУ, ЩМП, ЩЭ

Руководство по эксплуатации

4 Меры безопасности

4.1 К монтажу и обслуживанию корпуса допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III группы до 1000 В.

4.2 Корпус металлический должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл.1-7. Корпуса металлические серий ЩРН (ЩРВ),  ЩРУН (ЩРУВ), ЩМП, ЩЭ имеют шпильку заземления как на дверце, так и на корпусе в соответствии с требованиями Техэнергонадзора.

5 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

a) корпус металлический согласно заказу;

b) руководство по эксплуатации – 1 шт. на партию, поставляемую в один адрес;

c) ключи от дверей;

d) индивидуальная упаковка из гофрокартона – 1 шт.

6 Свидетельство о приемке

Корпуса металлические в количестве ________ шт. соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления:_________________________

Технический контроль произведен:_________________________

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик корпусов технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации электрощитов металлических серий ЩРН (ЩРВ), ЩУРН (ЩУРВ), ЩРУЭН, ЩУ, ЩМП, ЩЭ – 1 год со дня получения от изготовителя.

15

Рисунок 8 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩЭ

Таблица 20 – Габаритные и установочные размеры корпусов металлических ЩЭ

| Обозначение серии | Габариты, мм | Размеры ниши, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | глубина |
| ЩЭ-2 | 1000 | 950 | 150 | 940 | 880 | 135 |
| ЩЭ-3 | 1000 | 950 | 150 | 940 | 880 | 135 |
| ЩЭ-4 | 1000 | 950 | 150 | 940 | 880 | 135 |

2 Условия эксплуатации

a) Температура окружающего воздуха при внутренней установке – от минус 5°С до 40°С, а средняя температура за 24 ч – не более 35°С;

b) Температура окружающего воздуха при наружной установке – от минус 25°С до 40°С, а средняя температура за 24 ч – не более 35°С;

c) Рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением от него в любую сторону на 5°;

d) Высота места установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих функционирование щитка.

3 Транспортировка и хранение

a) Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар.

b) Хранение корпусов металлических должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях.

c) Относительная влажность – не более 80%. Температура не ниже -25°С

14

1 Конструкция

1.1 Корпуса щитов распределительных навесных/встраиваемых (ЩРН/ЩРВ)

Корпуса серий ЩРН (ЩРВ) предназначены для ввода и распределения электроэнергии с использованием модульных устройств, защиты сетей напряжением 220/380 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Корпуса серий ЩРН (ЩРВ) имеют DIN-рейки для установки соответствующего количества электроаппаратов, фальшпанель, элементы для крепления шин N, PE, наружную дверцу с замком. Наружные дверцы корпусов серии ЩРН-ХХ-IР54 имеют герметичную прокладку и замок со степенью защиты IP54.

Ввод кабелей осуществляется сверху и снизу. У корпусов серии ЩРН-ХХ-IР54 ввод кабелей осуществляется снизу.

Таблица 1 – Технические характеристики корпусов металлических ЩРН (ЩРВ)

| Вид установки | навесной или встраиваемый |
| --- | --- |
| Степень защиты | навесных – IP31, IP54; встраиваемых – IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 для IP31и У2 для IP54 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | IP31 – 0,8-1,0; IP54 – 1,2 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |

Таблица 2 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩРН (ЩРВ)

| ЩРН ЩРВ | - | ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия кор- пуса: ЩРН – навес- ной, ЩРВ – встраиваемый |  | Условное обозначение количества модулей |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение особенностей конструкции: 2Д – двухдверный корпус |  | Условное обозначение степени защиты: IP31, IP54 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, У2 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита распределительного навесного на 12 модулей, с габаритами 250х300х120, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категории размещения У2:

Корпус металлический ЩРН-12-250х300х120-IP54-У2-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита распределительного встраиваемого на 36 модулей, с габаритами 550х330х120, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩРВ-36-550х330х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

3

Рисунок 1 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩРН

Таблица 3 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩРН

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩРН-9 | 250 | 250 | 120 |
| ЩРН-12 | 250 | 300 | 120 |
| ЩРН-18 | 400 | 250 | 120 |
| ЩРН-24 | 400 | 300 | 120 |
| ЩРН-36 | 520 | 300 | 120 |
| ЩРН-45 | 520 | 350 | 120 |
| ЩРН-60 | 680 | 350 | 120 |
| ЩРН-90 | 520 | 685 | 120 |

Рисунок 2 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩРВ

4

1.6 Корпуса щитов этажных

Корпуса серии ЩЭ используются для дальнейшей сборки этажных щитов, предназначенных для приема, учета и распределения электроэнергии в жилых зданиях, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Корпуса щита этажного представляют собой встраиваемые в нишу электрощиты, состоящие из 3-х отсеков.

Первый отсек – учетный, в котором размещаются панели для электросчетчиков по количеству квартир.

Второй отсек – распределительный, в котором располагаются DIN -рейки для установки автоматических выключателей и УЗО до 9 модулей, обеспечивающих защиту групповых линий каждой квартиры. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала отсек имеет фальшпанель.

Третий отсек – слаботочный, в котором установлены спецпланки для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, линий пожарной сигнализации, сети домофонов, видеонаблюдения и т. п.

Каждый из отсеков закрывается отдельной дверцей с индивидуальным замком. Дверца учетного отсека имеет застекленные отверстия для снятия показаний электросчетчиков.

Корпуса электрощита поставляются в комплекте с шинами N и РЕ, с закрепленной оперативной панелью и установленными дверцами, запирающиеся на ключ, что обеспечивает защиту от проникновения внутрь электрощита посторонних лиц.

Таблица 18 – Технические характеристики корпусов металлических ЩЭ

| Вид установки | встраиваемый |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | 0,8-1,0 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |

Таблица 19 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩЭ

| ЩЭ | - | Х | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение количества квартир |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШири- нахГлубина |  | Условное обозначение степени защиты: IP31 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита этажного на 4 квартиры, с габаритами 1000х950х150, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩЭ-4-1000х950х150 -IP31-УХЛ3-КЭАЗ

13

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита с монтажной панелью, типоразмера 07, с габаритами 700х500х210, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩМП-07- 700х500х210-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Рисунок 7 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩМП

Таблица 17 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩМП

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩМП-1 | 395 | 310 | 220 |
| ЩМП-2 | 500 | 400 | 220 |
| ЩМП-3 | 650 | 500 | 220 |
| ЩМП-4 | 800 | 650 | 250 |
| ЩМП-5 | 1000 | 650 | 300 |
| ЩМП-6 | 1200 | 750 | 300 |
| ЩМП-00 | 270 | 210 | 140 |
| ЩМП-01 | 410 | 210 | 140 |
| ЩМП-02 | 250 | 300 | 140 |
| ЩМП-03 | 350 | 300 | 155 |
| ЩМП-04 | 400 | 300 | 155 |
| ЩМП-05 | 400 | 400 | 155 |
| ЩМП-06 | 500 | 400 | 170 |
| ЩМП-07 | 700 | 500 | 210 |
| ЩМП-08 | 900 | 700 | 260 |
| ЩМП-09 | 600 | 400 | 210 |

12

Таблица 4 – Габаритные и установочные размеры корпусов металлических ЩРВ

| Обозначение серии | Габариты, мм | Размеры ниши, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩРВ-9 | 280 | 330 | 120 | 230 | 280 | 105 |
| ЩРВ-12 | 280 | 330 | 120 | 230 | 280 | 105 |
| ЩРВ-18 | 430 | 330 | 120 | 380 | 280 | 105 |
| ЩРВ-24 | 430 | 330 | 120 | 380 | 280 | 105 |
| ЩРВ-36 | 550 | 330 | 120 | 500 | 280 | 105 |
| ЩРВ-45 | 550 | 380 | 120 | 500 | 330 | 105 |

1.2 Корпуса щитов учетно-распределительных навесных/встраиваемых (ЩУРН/ЩУРВ)

Корпуса ЩУРН (ЩУРВ) предназначены для установки счетчиков электроэнергии, ввода и распределения электроэнергии с использованием модульных устройств, защиты сетей напряжением 220/380 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Корпуса ЩУРН (ЩУРВ) имеют съемную монтажная панель для крепления одно- или трехфазного счетчика, DIN-рейки для установки соответствующего количества электроаппаратов, фалышпанель, элементы для крепления шин N, PE, наружную дверцу с замком. Наружные дверцы корпусов серии ЩУРН-Х/ХХ-IР54 имеют герметичную прокладку и замок со степенью защиты IP54.

Все щиты учета имеют на дверце пластиковое небьющееся окно, которое позволяет снимать показания электросчетчика, не открывая щит.

Ввод кабелей осуществляется сверху и снизу. У корпусов серии ЩУРН-Х/ХХ-IР54 ввод кабелей осуществляется снизу.

Таблица 5 – Технические характеристики корпусов металлических ЩУРН (ЩУРВ)

| Вид установки | навесной или встраиваемый |
| --- | --- |
| Степень защиты | навесных – IP31, IP54; встраиваемых – IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 для IP31и У2 для IP54 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | IP31 – 0,8-1,0; IP54 – 1,2 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |

5

Таблица 6 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩУРН (ЩУРВ)

| ЩУРН ЩУРВ | - | Х/ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса: ЩУРН - навесной, ЩУРВ – встраиваемый |  | Условное обозначение типа счетчика и количества модулей |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение особенностей конструкции: 2Д – двухдверный корпус |  | Условное обозначение степени защиты: IP31, IP54 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, У2 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного навесного под трехфазный счетчик, на 48 модулей, с габаритами 520х585х160, двухдверного, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩУРН-3/48-520х585х160-2Д-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного встраиваемого под однофазный счетчик, на 12 модулей, с габаритами 430х330х160, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩУРВ-1/12-430х330х160-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Рисунок 3 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩУРН

6

Таблица 14 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩУ

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩУ-1/12 | 300 | 310 | 150 |
| ЩУ-3/12 | 520 | 310 | 150 |

1.5 Корпуса щитов с монтажной панелью

Корпуса серии ЩМП предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Корпуса серий ЩМП имеют съемную монтажная панель, дверцу корпуса с замком под ключ, приспособление для присоединения проводника, обеспечивающего надёжный контакт между дверцей и корпусом. Наружные дверцы корпусов серии ЩМП-ХХ-IР54 имеют герметичную прокладку и замок со степенью защиты IP54.

Ввод кабелей внутрь осуществляется для типоразмеров 1-6 – снизу; для типоразмеров 00-09 – сверху и снизу.

Таблица 15 – Технические характеристики корпусов металлических ЩМП

| Вид установки | навесной |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP31, IP54 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 для IP31 и У2 для IP54 по ГОСТ 15150-69 |
| Обозначение типоразмера | 1-6; 00-09 |
| Толщина металла, мм | ЩМП(1-6) – 1,0-1,5; ЩМП(00-09) – 0,8-1,0 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | ЩМП(1-6) – RAL 7032; ЩМП(00-09) – RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | любой |

Таблица 16 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩМП

| ЩМП | - | ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение типоразмера корпуса |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение степени защиты: IP31, IP54 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, У2 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита с монтажной панелью, типоразмера 3, с габаритами 650х500х220, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категории размещения У2:

Корпус металлический ЩМП-3- 650х500х220-IP54-У2-КЭАЗ

11

Таблица 12 – Технические характеристики корпусов металлических ЩУ

| Вид установки | навесной |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP54 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | 0,8-1,0 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |

Таблица 13 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩУ

| ЩУ | - | Х/ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение типа счетчика и количества модулей |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение особенностей конструкции: КС – с креплением на столб |  | Условное обозначение степени защиты: IP54 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: У1 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учета под трехфазный счетчик, на 12 модулей, с габаритами 520х310х150, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категории размещения У1:

Корпус металлический ЩУ-3/12-520х310х150-IP54-У1-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учета под однофазный счетчик, на 12 модулей, с габаритами 300х310х150,креплением на столб, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категории размещения У1:

Корпус металлический ЩУ-1/12-300х310х150-КС-IP54-У1-КЭАЗ

Рисунок 6 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩУ

10

Таблица 7 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩУРН

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩУРН-1/12 | 400 | 300 | 160 |
| ЩУРН-3/12 | 520 | 300 | 160 |
| ЩУРН-3/15 | 520 | 350 | 160 |
| ЩУРН-3/24 | 680 | 300 | 160 |
| ЩУРН-3/30 | 680 | 350 | 160 |
| ЩУРН-3/48 | 520 | 585 | 160 |
| ЩУРН-3/72 | 680 | 585 | 160 |

Рисунок 4 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩУРВ

Таблица 8 – Габаритные и установочные размеры корпусов металлических ЩУРВ

| Обозначение серии | Габариты, мм | Размеры ниши, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | глубина |
| ЩУРВ-1/12 | 430 | 330 | 160 | 380 | 280 | 145 |
| ЩУРВ-3/12 | 550 | 330 | 160 | 500 | 280 | 145 |
| ЩУРВ-3/24 | 710 | 330 | 160 | 660 | 280 | 145 |
| ЩУРВ-3/30 | 710 | 380 | 160 | 660 | 330 | 145 |
| ЩУРВ-3/48 | 550 | 615 | 160 | 500 | 565 | 145 |

7

1.3 Корпуса щитов учетно-распределительных (под электронный счетчик) навесных (ЩРУЭН)

Корпуса серий ЩРУЭН под электронный счетчик предназначены для учета, ввода и распределения электроэнергии с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 220/380 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Корпуса серий ЩРУЭН имеют съемную монтажную панель для крепления одно- или трехфазного счетчика, а также возможность крепления счетчика на DIN-рейку (указывается в заказе), DIN-рейки для установки соответствующего количества электроаппаратов, фалышпанель, элементы для крепления шин N, PE, наружную дверцу с замком.

Все щиты учета имеют на дверце пластиковое небьющееся окно, которое позволяет снимать показания электросчетчика, не открывая щит.

Ввод кабелей осуществляется сверху и снизу.

Таблица 9 – Технические характеристики корпусов металлических ЩРУЭН

| Вид установки | навесной |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP31 по ГОСТ 14254-96 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
| Толщина металла, мм | 0,8-1,0 |
| Тип покрытия | порошковое, шагрень |
| Цвет | RAL 7035 |
| Тип применяемых аппаратов | модульные |

Таблица 10 – Структура условного обозначения корпусов металлических ЩРУЭН

| ЩРУЭН | - | Х/ХХ | - | ХХХхХХХхХХХ | - | ХХ | - | ХХХХ | - | ХХХХ | - | КЭАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия корпуса |  | Условное обозначение типа счетчика и количества модулей |  | Условное обозначение габаритов корпуса: ВысотахШиринахГлубина |  | Условное обозначение особенностей конструкции: КД – крепление счетчика на DIN -рейку |  | Условное обозначение степени защиты: IP31 по ГОСТ 14254-96 |  | Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |  | Торговая марка |

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного под электронный трехфазный счетчик навесного, на 24 модуля, с габаритами 680х300х120, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩРУЭН-3/24-680х300х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного под электронный однофазный счетчик навесного, на 22 модуля, с габаритами 400х350х120, креплением счетчика на DIN-рейку, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛ3:

Корпус металлический ЩРУЭН-1/22-400х350х120-КД-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

8

Рисунок 5 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩРУЭН

Таблица 11 – Габаритные размеры корпусов металлических ЩРУЭН

| Обозначение серии | Габариты, мм |
| --- | --- |
|  | Высота | Ширина | Глубина |
| ЩРУЭН-1/12 | 400 | 300 | 120 |
| ЩРУЭН-3/12 | 520 | 300 | 120 |
| ЩРУЭН-3/24 | 680 | 300 | 120 |
| ЩРУЭН-1/8 | 250 | 350 | 120 |
| ЩРУЭН-1/22 | 400 | 350 | 120 |

1.4 Корпуса щитов учета (ЩУ)

Корпуса серий ЩУ предназначены для учета, ввода и распределения электроэнергии с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 220/380В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Корпуса серий ЩУ имеют металлический сварной корпус и дополнительный козырек с отбортовкой для обеспечения водостока. Имеется специальное исполнение корпуса, предусматривающее крепление на столб.

Внутри сварного корпуса имеется монтажная панель для крепления одно- или трехфазного счетчика, DIN-рейки для установки модульных автоматов, внутренняя дверь с замком и возможностью опломбирования, наружная дверь с герметичной прокладкой, замком.

Все щиты учета имеют на дверце пластиковое небьющееся окно, которое позволяет снимать показания электросчетчика, не открывая щит.

Ввод кабелей осуществляется снизу.

9